## Slide 1: Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system
Claes Olsson
Industriell handledare och projektledare
John Dahl: Doktorand
Gabriel de Campos: Industriell bihandledare, senior forskare
Jonas Fredriksson: Akademisk handledare (Chalmers)
Arbetet utförts med stöd från programmet
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)

## Slide 2: Varning! Otäck video men föraren klarar sig fint…

## Slide 3: Introduktion
Kollisionsundvikande system innebär:
  Beslut grundat på prediktioner
  Avvägning mellan nytta och risken att störa föraren (”balansering”)
  Välja broms eller styrning
Automatiska styringrepp innebär:
  Krav på kontrollerbarhet  låga moment  tidiga ingrepp  långa prediktioner  svårare nå en bra avvägning för styrande system
  Befintliga system:
    LKA/LDW
      Förhindra oavsiktliga filbyten
      Håller bilen i filen
      Effektivt för möten utanför egen fil samt avkörningar
      Upplevs ibland som störande
    System kan inaktiveras

## Slide 4: Introduktion, forts.
System, forts.:
  ELK (Euro NCAP 2022)
    Adresserar högrisk-situationer
    System som inte får stängas av (permanent)
    Utmaning för balansering!

## Slide 5: Forskningsfokus
Stor förbättringspotential:
Dagens system adresserar en stor del av alla olyckstyper men det finns stor potential att förbättra systemens effekt
Osäkra prediktioner leder till låg tillgänglighet
Forskningsfrågor:
Hur kan prediktionerna förbättras, för att nå en högre prestanda och tillgänglighet?
Hur hanteras bäst alla befintliga osäkerheter?

## Slide 6: Resultat
Del 1 “Litteraturstudie”
En omfattande (103 artiklar) studie/kartläggning* av befintliga hotutvärderingsmetoder
Fem klasser identifierades:
  Single-behavior threat metrics
  Optimizations-based methods
  Formal methods
  Probabilistic methods
  Data-driven methods

## Slide 7: Resultat
”Litteraturstudie”
Metoderna analyserades map:
  Prestanda
  Realtids-aspekter
  Robusthet
Långa prediktioner påverkas mycket av föraren  svår att modellera
Osäkerheter kopplat till förarbeteenden kräver en metod utan osäkerhetsmodell
Artificiellt neuronnät (ANN) verkade lovande
Publicering av resultat:
”An improved dual Newton strategy for scenario-tree MPC”, IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, 12-14 December, 2016
”Automotive Safety: a Neural Network Approach for Lane Departure Detection using Real World Driving Data”, IEEE Intelligent Transportation Systems Conference, Auckland, 27-30 October, 2019.
”Collision Avoidance: a Literature Review on Threat-Assessment Techniques”, IEEE Transactions on Intelligen Vehicles ( Volume: 4, Issue: 1 , March 2019

## Slide 8: Resultat
Artificiellt neuronnät (ANN)
För att testa verklig prestanda så implementerades ett ANN som tränades på verkliga data till att detektera oavsiktliga filurkörningar.
Insignaler: filposition, riktning, hastighet och acceleration
Utsignal: Sannolikhet för att lämna fil inom prediktionshorisonten
3 hidden layers with 128 neurons in each layer
Ca 12 timmar med träningsdata

## Slide 9: Resultat
Artificiellt neuronnät (ANN), forts.
Huvudsakligt nyhetsvärde:
  Resultaten jämfördes med en kinematisk konstanthastighetsmodell (”state-of-the art”)
  Introduktion av ”gles sampling”
  Utvärdering på verklig data
Neuronnätet kunde ge en förbättring av positiv-prestanda med 7% med en samtidig förbättring av negativprestanda med 22% givet en prediktionshorisont om 1.25-1.5 sekunder
Gles sampling gav bäst resultat

## Slide 10: Fortsatt forskning
  Hur påverkas prediktionsprestandan av:
    val av insignaler?
    insignalernas minnesdjup?
    Användandet av direkt monitorering av föraren
  Hantering av ”okända” insignalsekvenser
    Kan neuronnätets osäkerhet estimeras och utnyttjas i rutinen för beslutsfattande?
  Implementation i bil och subjektiv utvärdering